Samodzielny Publiczny Zakład

Podstawowej Opieki Zdrowotnej

98-220 Zduńska Wola ul. Szadkowska 2

Znak sprawy: Zp/bud/adap/01/08	Zduńska Wola  2008-08-13

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na ZP/bud/adap/01/08

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

Zatwierdzono w dniu:

2008-08-14

Maciej Milak

# Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład

Podstawowej Opieki Zdrowotnej

98-220 Zduńska Wola

Ul. Szadkowska 2

# Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony

# Opis przedmiotu zamówienia:

## Przedmiotem zamówienia jest ZP/bud/adap/01/08.

Wspólny Słownik Zamówień: 45400000-1 adaptacja pomieszczeń w piwnicy w budynku Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2 Roboty ogólnobudowlane wykucie z muru ościeżnic o pow. Do 1 m kw. – szt. – 7 wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m kw. – szt. 12 wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m kw. – m kw. 6 wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko – m – 9 wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow. do 1 m kw. – szt. 7 wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow. do 2 m kw. – szt. – 1 wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow. do 2 m kw. – szt. 1 rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami m sześ. – 0,648 rozebranie ścianki z cegieł o grub. ½ ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m sześć. – 21.120 rozebranie ścian , filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej – m sześć.-3.020 rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. Do 15 cm – m sześć. – 6.281 zerwanie cokolika cementowego – m – 179.000 rozbiórka szaf wnękowych – m sześć. – 4.691 demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych – szt. -4 ługowanie farby olejnej z tynków – m sześć- 21.450 zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m kw. M kw. – 421.340 wywiezienie gruzu pryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km. – m sześć – 14.002 wywiezienie gruzu pryzmowanego samochodami samowyładowczymi – za każdy nas. 1 km. krotność = 4 – m sześć. – 14.020 otwory w ścianach murowanych – ułożenie nadproży prefabr. – m – 18.200 drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne – m kw. – 1.800 sadzenie ościeżnic drewnianych w murze z cegły – szt- 13 skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1,6 m kw. Fabrycznie wykończone – m kw. – 16.200 skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. ponad 1,6 m kw. Fabrycznie wykończone – m kw. -7.200 okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m kw. z szybą P4 – m kw. – 5.355 okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m kw z szybą P4 – m kw. -1.615 montaż żaluzji aluminiowych – m kw. 6.970 obsadzenie prefabr.podokienników dł. Do 1 m – szt. – 7 obsadzenie pref.podokienników dł. Ponad 1 m – sztr. – 1 uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. ½ ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo wapiennej – m kw. – 34.640 uzupełnienie tynków zwykłych wew.kat.III z zapr.cem-wap.na ścian.isłup.prostok.na podł.z cegły i pustaków ( do 5 m kw.w 1miej) – m kw. -69.280 uzupełnienie tynków zwykł.wew.kat.III z zapr.cem-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł. Z cegły i pustaków ( do 1 m kw.w 1 miej.)- m kw.-5.920 obud.słupów płytami gips-karton na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55-01- m kw.-23.393 warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro – m kw.- 124.200 warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej – dodatek lub potrąc.za zmianę grub. o 10 mm krotność =3 – m kw. – 124.200 posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej – przygotowanie podłoża – m kw. -124.200 posadzki płytkowe z kamieni sztucznych , płytki m30x30 cm układane na klej metodą zwykłą – m kw. – 124.200 posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z tworzywa sztucznego – m – 179.000 okładziny schodów z płytek układanych na klej – przygotowanie podłoża – m kw. -15.650 okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowana – m kw. – 15.650 licowanie ścian płytkami na klej – przygotowanie podłoża – m kw. – 84.800 licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metoda kombinowana – m kw. – 84.800 wew.gładzie gipsowe dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych- m kw. – 415.750 dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem – m kw. – 415.750 obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł – szt. – 5 balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu jednopłaszczyznowe – m – 5 pochwyt stalowy na wspornikach – m – 1.900 Instalacje sanitarne demontaż termy elektrycznej – szt. 2 demontaż baterii ściennej umywalkowej lub zmywakowej – szt. 2 demontaż baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowym – szt- 2 demontaż zlewu kuchennego – kpl. – 1 demontaż umywalki porcelanowej – kpl.- 1 demontaż wanny kąpielowej – kpl.- 2 demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m kw. – kpl. – 7 demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm – szt.- 7 rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych – m – 20 rurociągi kanalizacyjne z PCV o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych – m – 12 rurociągi kanalizacyjne z PCV o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych – m – 3 dodatki do podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych baterii , płuczek o połączeniu metalowym o śr. Nominalnej 18 mm- szt. 10 dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCV o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych – szt. 4 dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCV o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych – szt. 2 urządzenia do podgrzewania wody – kpl.- m1 zlewozmywaki żeliwne z blachy lub tworzywa sztucznego na szafce – szt. 1 umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym – kpl- 3 ustępy z płuczką ustępową typu „ kompakt” – kpl. – 2 szafki kuchenne zlewozmywakowe – m kw. – 0.680 rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawnym – kpl- 7 zawory grzejnikowe z głowicą termostatyczną o śr. nominalnej 15 mm – szt. 7 grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dł. do 1600 mm – szt. 6 grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dł. do 1600 mm – szt. 1 wentylatory osiowe o śr. otworu ssącego do 355 mm z wirnikiem na wale silnika – do wentylacji bezprzewodowej( masa do 15 kg) – szt. – 2 instalacja elektryczna demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem – szt. 16 demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego- szt. 10 demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych , natykowych – szt.- 14 wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle – m – 60 zaprawianie bruzd o szerokości do 25 m – m – 60 przebijanie otworów śr.25 mm o długości do ½ ceg. w ścianach lub stropach z cegły- otw-12 przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły- otw.-6 przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm kw. układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe – m – 140 łączniki krzyżowe , dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej – szt- 15 gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2,5 mm kw. – szt- 20 skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie- szt- 1 dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych – szyna nośna – szt- 1 dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych – listwa przyłączeniowa ( zaciskowa) – szt- 1 dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych – szyna łączeniowa 3-biegunowa – szt- 1 wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach- szt – 6 oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane końcowe 2x40 W- kpl-24 podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5 mm kw pod zaciski lub bolce – szt-żył-90 sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia – pomiar -6 badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania ( pierwszy raz) – szt- 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## Zamawiający żąda od wykonawcy dostarczenia do oferty oświadczenia z wizji lokalnej inwestycji.

## Zamawiający informuje, że „ ślepy kosztorys” , który jest integralną częścią oferty należy odebrać od inwestora , bądź zwrócić się z pismem do inwestora o przesłanie go pocztą.

## Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

# Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 2 miesiące od daty udzielenia zamówienia

# Warunki udziału w postępowaniu:

## W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:

| Lp: | Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny: |
| --- | --- |
| 1 | Sytuacja podmiotowa wykonawcy Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych |
| 2 | Zdolność ekonomiczna i finansowa Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia |
| 3 | Zdolność techniczna Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia |

## Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

# sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

## Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 38).

## W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

## Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

## Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:

### W zakresie proceduralnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

| 1 | Barbara Mosińska - tel. 665 679 606 |
| --- | --- |

### W zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

| 1 | Barbara Mosińska - tel. 665 679 606 |
| --- | --- |

# Wadium:

### W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

# Termin związania ofertą:

## Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

## Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# Opis sposobu przygotowywania oferty:

## Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

## Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

## Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę  ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.

## Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej Specyfikacji.

## Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

## Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą parafowane. 
Można też odrębnie ponumerować strony kopii kosztorysu ofertowego, który najlepiej spiąć (np.: w skoroszycie miękkim) i dołączyć do oferty oddzielnie.

## Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

## Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

## Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

| Lp: | Nazwa dokumentu potwierdzającego: | Wymagany dokument: | Nr załącznika do SIWZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aktualny odpis z właściwego rejestru | Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |  |
| 2 | Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS | Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |  |
| 3 | Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej | Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej |  |
| 4 | Informacja o liczbie zatrudnionych pracowników | Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi |  |
| 5 | Potwierdzenie posiadanych uprawnień | Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień |  |
| 6 | Wykaz niezbędnych narzędzi i urządzeń | Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca |  |
| 7 | Wykaz wykonanych robót budowlanych | Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie |  |
| 8 | Oświadczenie z art. 22 i 24 | Oświadczenie z art. 22 i 24 | 1 |

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.

Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub jeżeli złoży dokumenty zawierające błędy, Zamawiający wezwie go do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu lub konieczne będzie unieważnienie postępowania. Uzupełniane dokumenty lub oświadczenia powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 art.  ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

## Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: ZP/bud/adap/01/08 NIE OTWIERAĆ przed 2008-09-08 godz. 10:30”
Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

## Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 10.12 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

## Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

## Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: sekretariat Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2 do dnia 2008-09-08 do godz. 10:00.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

## Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 2008-09-08 o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr sekretariat Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2

# Opis sposobu obliczenia ceny:

## Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą PLN

# Kryteria oraz sposób oceny ofert:

## Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Nr: | Nazwa kryterium: | Waga: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena (koszt) | 100 % |

## Punkty przyznawane za podane w pkt 13.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| Nr kryterium: | Wzór: |
| --- | --- |
| 1 | Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |

## Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

## W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

# Udzielenie zamówienia:

## Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

## Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

## Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

### wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy wykonawców , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem i porównaniem złożonych ofert,

### wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

### wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

## Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 14.3 Zamawiający umieści na stronie internetowej WWW.spzpoz-zdunskawola.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

## Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Zawarcie umowy będzie możliwe po terminie związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informacje o wyborze oferty, a wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

## Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

# Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

## W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

# Istotne postanowienia umowy:

## Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej:

## Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawne określone we wspomnianej ustawie.

## Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego.

### Protest wnosi się w terminach określonych w art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

### Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

### Zamawiający rozstrzyga jednocześnie – w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu – wszystkie protesty dotyczące:

#### treści ogłoszenia,

#### postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

#### wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę,

#### wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego

### Protest inny, niż wymieniony w lit. c zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

# inne:

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

| Nr | Nazwa załącznika: |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie z art. 22 i 24 |

| Nr | Nazwa dokumentu / wzoru: |
| --- | --- |
| 1 | Szczegółowy opis zamówienia |
| 2 | Wzór oferty na roboty budowlane |
| 3 | Wzór umowy na roboty budowlane |
| 4 | Wypełniony kosztorys |