Zamówienia Publiczne

Samodzielny Publiczny Zakład

Podstawowej Opieki Zdrowotnej

98-220 Zduńska Wola

Ul. Szadkowska 2

Znak sprawy: ZP/doc/stro/01/09	Zduńska Wola , 2009-11-12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)

Zatwierdzono w dniu:

2009-11-12

Maciej Milak

# Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład

Podstawowej Opieki Zdrowotnej

98-220 Zduńska Wola

Ul. Szadkowska 2

# Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony

# Opis przedmiotu zamówienia:

## Przedmiotem zamówienia jest docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2.

## Zakres projektowanych robót

## Docieplenie ścian metodą lekką mokrą styropianem gr. 13 lub 16 cm ,

## Docieplenie ościeży otworów metodą lekką mokrą styropianem gr. 2 cm ,

## Docieplenie stropodachu granulatem EKOFIBER gr. 17 cm ,

## Wymiana okien w piwnicach ze zmniejszeniem ich wysokości oraz drzwi zewnętrznych do piwnic, ,

## Naprawa tynków i schodów oraz ułożenie na tych elementach tynku mozaikowego Kreisel,

## Naprawa tynków daszków oraz malowanie ich farbą silikatową,

## Malowanie elementów metalowych ( kraty, balustrady) farbą ftalową,

## Wymiana rynien i rur spustowych łącznie z ich malowaniem, ,

## Wymiana obróbek blacharskich : parapety, pas podrynnowy, pas nadrynnowy, obróbki kominów i ogniomurów,

## Przełożenie zwodów instalacji odgromowej, ,

## Naprawa tynku i czapek na kominach, ]

## Pokrycie dachu dwiema warstwami papy termozgrzewalnej,

## Przedłużenie konstrukcji stalowej podtrzymującej zabudowę rynien,

## Wymiana eternitu zasłaniającego rynny blachę trapezową powlekaną w kolorze RAL 6001,

## Wymiana blachy daszku nad zejściem do piwnic na nową trapezową , powlekaną w kolorze RAL 6001,

## Opis przyjętej metody docieplenia

## Przyjęto, że ściany budynku ocieplone zostaną metodą lekką mokrą w systemie KREISEL TURBO. Do docieplenia zastosowany zostanie styropian samogasnący ERS 70 grubości 13 lub 16 cm ( we wnękach od strony południowej i północnej). Pilastry i wystające poza lico ściany belki ocieplone zostaną styropianem  gr. 4 cm. Styropian mocowany będzie do ściany za pomocą kleju LEPSTYR oraz kołków kotwiących. Zabezpieczony zostanie on siatką z włókna szklanego zatopioną w warstwie zaprawy klejącej STYRLEP. Do wysokości górnego poziomu okien parteru zastosowano dwie warstwy siatki zbrojącej. Do wzmocnienia narożników wypukłych oraz krawędzi otworów ( drzwi wejściowe oraz okna stosować należy kątowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Dolna krawędź ocieplenia zakończona zostanie na poziomie dolnej krawędzi okien piwnic oraz zabezpieczona listwą cokołową wykonaną również z blachy aluminiowej. Dla uniknięcia przebarwień tynku zastosowano podkład  farby gruntującej TYNKOLIT-T. Zewnętrzną warstwę  docieplenia stanowił będzie tynk mineralny o fakturze baranka POZTYNK SZ pomalowany farba silikatową.

## Przyklejanie płyt styropianowych

## Przed przystąpieniem do klejenia płyt styropianowych należy uzupełnić ubytki tynku, zbić tynk, w których jest on odspojony od podłoża i wykonać w tych miejscach nowy tynk. Całość ścian zagruntować środkiem gruntującym GRUTOLIT –W . Po zdjęciu obróbek blacharskich , rur spustowych i instalacji odgromowej oraz wykonaniu próby przyklejenia styropianu można przystąpić do przyklejenia płyt styropianowych. Płyty styropianowe można przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza jest nie niższa od 5 C oraz gdy powierzchnia ścian nie jest nagrzana do temperatury wyższej od 25 C . ocieplenie można wykonać od dołu przy zastosowaniu rusztowań stojących lub od góry przy zastosowaniu rusztowań wiszących. Masę klejową LEPSTYR należy układać na obrzeżach pasmami o szerokości 3 do 4 cm , a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8 cm. Pasma należy układać na obwodzie płyty w odległości około 2 cm  od krawędzi . Na środkowej części płyty należy ułożyć 8-10 placków o średnicy około 8 cm, gdy płyta ma wymiar 50x100cm . Przy innych wymiarach płyty odpowiednio mniej lub więcej placków. Masa klejąca musi stanowić co najmniej 60 % klejonej powierzchni. Krawędzie płyty muszą być całkowicie przyklejone. Zużycie masy klejącej LEPSTYR lub równoważnej wynosi średnio 6 kg/m2 . W przypadku klejenia płyty do gładkiej powierzchni ściany należy zaprawę klejową nałożyć na wewnętrzną stronę płyty za pomocą ząbkowanej pacy 10/12 mm, rozprowadzając zaprawę na całej powierzchni płyty. Średnio zużywa się 1,5 kg zaprawy na 1 m2  powierzchni przy 1 mm grubości warstwy. Po nałożeniu masy klejącej na płycie należy ją niezwłocznie przyłożyć do ściany w przewidywanym dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą , aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co należy sprawdzić przez przyłożenie łaty drewnianej. Masę klejącą wyciśniętą poza obrys płyty należy usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie, uderzanie lub poruszanie przyklejonych już płyt styropianowych. Płytę źle przyklejoną należy oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany i przestrzegając wyżej opisanych zasad przykleić powtórnie. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin. Styki płyt styropianowych powinny mijać się ze stykami elementów ściennych. Płyty styropianowe należy układać na dotyk. Niedopuszczalne są szczeliny większe niż 2 mm, szczeliny większe należy wypełnić paskami styropianu. Niedopuszczalne jest występowanie nierówności na powierzchni styropianu większych niż 3 mm. Nie równości większe niż 3 mm należy ściąć lub zeszlifować. Nie dopuszcza się wypełniania szczelin między płytami styropianowymi oraz wyrównywania nierówności styropianu masą klejącą. Elementem wspomagającym mocowanie zaprawy klejowej są kołki plastikowe. Można je montować w momencie , kiedy warstwa zaprawy klejowej jest już dostatecznie  twarda i wiercenie otworów w styropianie nie spowoduje przesuwania płyt. Praktycznie po dwóch dniach można rozpocząć kołkowanie. Należy stosować 4 kołki na 1 m2 powierzchni docieplenia. Do zabezpieczenia narożników wypukłych budynku oraz przy oknach i drzwiach należy stosować kątowniki 25x25 mm z blachy aluminiowej perforowanej . Kątowniki te należy przyklejać masą klejącą do styropianu. Do ocieplenia ościeży należy stosować styropian o grubości 2 cm . Styropian należy przyklejać na całej powierzchni ościeży górnych, bocznych i dolnych po dokładnym oczyszczeniu i wyreperowaniu ościeży. Na bokach podokienniki z blachy ocynkowanej powinny być wywinięte na ościeża pionowe pod styropian, który w tym miejscu powinien być podcięty . Styki podokienników z oścież ą należy uszczelnić silikonem. . Warstwę ocieplającą z płyt styropianowych należy zakończyć na poziomie górnej krawędzi okien piwnic. Na tej wysokości należy przymocować do ściany listwę czołową z blachy aluminiowej. Następnie przykleić styropian i wykonać warstwę ochronną wzmocnioną dwiema warstwami tkaniny zbrojącej.. Przy daszkach nad drzwiami płyty powinny przylegać do nich od dołu i góry . Styropian  na styku z płytą daszku trzeba wypełnić kitem elastycznym. Ocieplenie ścian przy gzymsie i  cokole należy wykonać zgodnie z rysunkami projektu.

## Przyklejanie siatek z włókna szklanego

## Siatki wzmacniające z włókien szklanych można zacząć przyklejać na styropianie po trzech dniach od chwili jego przylepiania przy pogodzie bezwietrznej, gdy temperatura powietrza jest nie niższa niż 5 C i nie wyższa niż 25 C. Masę klejącą z zaprawy STYRLEP  należy nanieść na powierzchnię płyt styropianowych pacą ząbkowaną 10/12 mm , rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi szerokości siatki. Następnie należy natychmiast przykleić siatkę z włókna szklanego, rozwijając ją stopniowo w miarę przyklejania i wciskając w masę klejącą za pomocą packi stalowej lub drewnianej. Siatka powinna być całkowicie wciśnięta w masę klejącą, równomiernie napięta i nie wykazywać sfałdowania. Na powierzchnię przyklejonej siatki nanieść drugą warstwę masy klejącej o grubości około 1 mm w celu całkowitego przykrycia siatki. Przy nakładaniu tej warstwy należy całą powierzchnię dokładnie wyrównać  przez zatarcie. Grubość warstwy masy klejącej przy pojedynczej siatce powinna wynosić nie mniej niż 3 mm ( siatka musi znajdować się w zewnętrznej części warstwy kleju) i nie mniej niż 5 mm. . Sąsiednie pasy siatki powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 5 cm w poziomie i pionie. Szerokość siatki powinna być tak dobrana , aby można było wykleić ościeża okienne i drzwiowe na całej ich głębokości. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych należy wzmocnić przez naklejenie na styropian kawałków siatki narożnikowej o wymiarach 20x35 cm. Siatkę przyklejoną na jednej ścianie należy wywinąć na ścianę pasem o szerokości 15 cm ( siatki nie wolno ucinać na krawędzi narożnika). Na wszystkich narożnikach pionowych ścian oraz na narożnikach okien i drzwi należy przykleić na styropianie ( przed przyklejeniem siatki narożnikowej) perforowane kątowniki aluminiowe 25x25 mm. W części parterowej do wysokości okien parteru należy zastosować dwie warstwy siatki z włókna szklanego.

## Wykonanie wyprawy elewacyjnej

## Wyprawy elewacyjne można wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejenia siatki z włókna szklanego. Wykonanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5 C i nie wyższej niż 25 C . Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych oraz w trakcie upałów przy małej wilgotności względnej powietrza . Fragment elewacji od strony nasłonecznionej, zaleca się osłonić w trakcie wykonywania robót ociepleniowych przed bezpośrednim działaniem słońca. Przed ułożeniem tynku należy wykonać podkład , który stanowi farba gruntująca TYNKOLIT-T. Podkład można wykonać metodą natrysku, za pomocą wałka do malowania lub pędzla. Po upływie 1 dnia od momentu ułożenia masy na podłoże rozpocząć tynkowanie powierzchni. Przed nałożeniem tynku masą podkładową TYNKOLIT-T  musi być całkowicie sucha, odporna na zmywanie. Szlachetny tynk mineralny POZTYNK   układa się za pomocą gładkiej metalowej pacy wykonanej ze stali nierdzewnej. Przykładamy pacę do ściany pod niewielkim kątem i przeciągamy równomiernie , rozprowadzając  masę równą warstwą. Kolejnym etapem pracy jest zebranie nadmiaru tynku, tzn. do grubości kruszywa. Etap ten wyróżnia się charakterystycznym chrzęstem kruszywa, które na skutek zgarniania zaczyna toczyć się pod pacą.. Nadmiar tynku usunięty ze ściany po wymieszaniu z masą znajdującą się w pojemniku nadaje się do powtórnego użytku. Po zebraniu nadmiaru zaprawy, powierzchnię lekko zaciera się gładką pacą z tworzywa sztucznego w celu uzyskania żądanej faktury. Etap zacierania jest bardzo ważny, gdyż związki hydrofobowe zawarte w tynku uaktywniają się pod wpływem mechanicznego zatarcia ( związki te zatrzymują wodę na powierzchni tynku i czynią go odpornym na zmywanie) .Czas otwartej pracy ( pomiędzy naciągnięciem masy , a zatarciem ) zależy od chłonności zaprawy. Podczas pracy nie należy dopuszczać do przesuszenia powierzchni, dobrze jest w miarę możliwości osłonic elewację przed działaniem słońca , wiatru i deszczu. Należy doświadczalnie ( dla danego typu podłoża i pogody) ustalić maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym ( ciągnięcie i zatarcie) . Chodzi tu szczególnie o zasychanie krawędzi naciąganej zaprawy, do czego nie należy dopuszczać. Zwłaszcza w przypadku tynków kolorowych niebezpieczne jest nierównomierne wysychanie, które może spowodować na elewacji niepożądane różnice odcieni. Zaleca się przed rozpoczęciem układania tynku rozplanowanie przerw technologicznych, najlepiej wykorzystać do tego celu linie wyznaczone przez detale architektoniczne np. gzymsy, linie okien, balkonów, rury spustowe itp. Kiedy istnieje koniczność rozgraniczenia linii tynków ( np. o różnych kolorach, fakturach lub w celu zakończenia pracy) można dokonać tego dzięki zastosowaniu samoprzylepnej , szerokiej taśmy. Przykleja się ją pionowo na ścianie , a następnie nanosi się tynk naciągając go także na powierzchnię taśmy. Po zerwaniu taśmy otrzymamy prostą estetyczną linię. Następnego dnia , po wyschnięciu tynku , naklejamy taśmę na wcześniej ułożonym tynku. , równo z krawędzią. Teraz można prowadzić prace tynkarskie nie brudząc części ściany wcześniej już otynkowanej. Powierzchnie ścian powinny być równomiernie pokryte masą tynkarską i mieć jednolitą barwę. Wyprawa nie powinna wykazywać spękań ani odspojeń od podłoża. Po całkowitym wyschnięciu na tynk należy nanieść podkład gruntujący TYNKOLIT-SA. Po wyschnięciu podkładu , nie wcześniej niż następnego dnia , elewację należy pomalować farbą silikatową.

## Docieplenie stropodachu granulatem EKOFIBER

## Technologia docieplania stropodachu granulatem EKOFIBER

## Stropodach ocieplony zostanie granulatem celulozy EKOFIBER. Układanie granulatu EKOFIBER odbywa się metodą pneumatyczną poprzez jego wdmuchiwanie specjalnymi agregatami w pustkę stropodachu. Przed ułożeniem granulatu powierzchnia stropu nad ostatnią kondygnacją powinna być uprzątnięta ze wszystkich materiałów i elementów znajdujących się w tej przestrzeni, które mogą wpłynąć negatywnie na możliwość poprawnego ułożenia EKOFIBRU lub obniżyć skuteczność warstwy izolacyjnej. Dotyczy to w szczególności materiałów zawilgoconych i zagrzybionych. Zaprojektowano docieplenie o grubości 17 cm . Podczas układania projektowaną grubość izolacji należy zwiększyć o 15 % w celu uwzględnienia   osiadania materiału. Skorygowana grubość termoizolacji wynosi    ds    = 1,15x17 cm = 19,5 cm . Po ułożeniu gęstość nasypowa granulatu EKOFIBER powinna wynosić 35kg/m3. termoizolacja nie może zakrywać otworów wentylacyjnych. Dla wprowadzenia  granulatu EKOFIBER w przestrzeń stropową należy wykonać w płytach panwiowych otwory o wymiarach 42x42 cm. Otwory wyciąć przy użyciu piły do betonu. Po ułożeniu granulatu otwory  przykryć blachą stalową o grubości 4 mm  i wymiarach 50x50 cm. Blacha powinna być zabezpieczona co najmniej dwiema warstwami farby antykorozyjnej i przymocowana do płyt panwiowych za pomocą 4 śrub rozporowych HILTI M6. Blacha powinna znaleźć się grubości papy pokrywającej stropodach od zewnątrz należy ją pokryć papą termozgrzewalną  kolorze papy pokrywającej dach.  Dla zapewnienia wentylacji przestrzeni stropodachu w płytach panwiowych należy zamontować kominki wentylacyjne w ilości 2 szt /100 m2. W tym celu w miejscach przewidzianych do montażu kominków należy wykonać otwory w płytach dachowych  o średnicy odpowiadającej średnicy kominka. Otwory wentylacyjne  ścianach powinny być zabezpieczone przed możliwością dostawania się ptactwa , w sposób umożliwiający wentylację .

## Kontrola docieplania stropodachu.

## Przy odbiorze  należy sprawdzić grubość warstwy izolacji oraz jej gęstość objętościową. Grubość izolacji należy sprawdzić co najmniej w pięciu punktach na każde 100 m2 powierzchni izolowanej. Za wynik badania należy przyjąć średnią arytmetyczną z dokonanych pomiarów wykonanych w różnych punktach podzielonej na strefy powierzchni izolowanej. Pomiaru grubości poziomej, luźno usypanej warstwy izolacji dokonać przy pomocy płyty pomiarowej o wymiarach 200 x 200 mm i masie 200+-5  g (docisk podczas próby 50 N/m2). Płytę należy ułożyć ostrożnie na warstwę izolacyjną i wyznaczyć grubość za pomocą pręta znajdującego się pośrodku płyty. Gęstość objętościową wykonanej termoizolacji obliczamy ze wzoru p=m/V gdzie: p – gęstość objętościowa warstwy termoizolacyjnej w kg/m3,  m- masa zużytego granulatu EKOFIBER w kg, V- objętość zajmowana przez termoizolacje , w przypadku powierzchni otwartych jest to iloczyn powierzchni pokrytej izolacją i jej średniej grubości . warunkiem określenia gęstości objętościowej wykonanej izolacji jest znajomość masy zużytego EKOFIBRU ( ewidencja worków) oraz wyliczenie na podstawie dokumentacji i pomiarów powierzchni pokrytej izolacją i jej grubości lub objętości wypełnionej termoizolacją.

## Odbiór docieplenia stropodachu granulatem EKOFIBER

## Dla każdego obiektu , w którym zastosowano termoizolację z granulatu celulozy EKOFIBER należy sporządzić protokół odbioru robót. W protokole należy podać następujące dane:  Wykonawcy : - nazwę i adres firmy, - nazwisko wykonawcy ( kierownika robót) , Wyrobu – nazwę handlową i odmianę wyrobu według Aprobaty Technicznej ITB AT -15-2021/2001, - nazwę i znak producenta wyrobu, - masę całkowitą zużytego materiału w opakowaniach ( workach) , - sposób naniesienia materiału izolacyjnego i charakterystykę techniczną urządzeń wdmuchujących granulat., Miejsce zastosowania , - adres obiektu, - typ obiektu, - właściciel obiektu. Wykonywanej termoizolacji , - powierzchnię ocieplaną w m 2, - średnią grubość w mm, - średnią gęstość objętościową w kg/m 3 , - termin i warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót termoizolacyjnych. Protokół odbioru powinien być podpisany przez wykonawcę robót i przedstawiciela inwestora. Wykonywanie termoizolacji przegród budowlanych z zastosowaniem materiału izolacyjnego EKOFIBER  powinno być realizowane przez wyspecjalizowane zespoły robocze.

## Wykonanie nowych obróbek blacharskich

## W czasie robót ociepleniowych wymienione zostaną parapety zewnętrzne , pasy nadrynnowe i podrynnowe oraz obróbki kominów i ogniomurów. Nowe parapety powinny wystawać poza lico ocieplonych ścian co najmniej 40 mm i muszą zabezpieczać elewację  przed przeciekami wody deszczowej. Obróbki powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu w dokładnie dopasowanych wycięciach styropianu. Parapety powinny być wykonane z jednego elementu blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 6001 . Muszą one pochodzić pod sufit profilu PCV . Blachy na pozostałych elementach należy łączyć na rąbek stojący. Na nowe wymienione zostaną także rynny i rury spustowe. Haki mocujące rury spustowe należy przedłużyć o około 13 cm. Źle wykonane obróbki blacharskie spowodują przedostanie się wody między ocieplaną ścianę a styropian oraz odspojenie styropianu od podłoża.

## Wymiana zabudowy rynien oraz pokrycia daszku nad zejściem do piwnic.

## Rynny osłonięte są eternitem , który jest w złym stanie technicznym . Eternit należy wymienić na blachę stalową trapezową , powlekaną w kolorze RAL 6001 o wysokości fali 35 mm i grubości 0,5 mm. Na taką sama blachę wymienione zostanie pokrycie daszku nad zejściem do piwnic od strony wschodniej . Przed montażem nowej osłony rynny należy przedłużyć o 13 cm konstrukcję stalową podtrzymującą ją. Przedłużenie wykonane zostanie z profili  stalowych 30x30x2 mm . Istniejące elementy stalowe należy oczyścić z rdzy i starej farby, całość konstrukcji pomalować dwa razy farbą podkładową miniową i dwa razy farbą nawierzchniową ftalową w kolorze blachy.

## Krycie dachu papą termozgrzewalną

## Należy zerwać wszystkie warstwy papy z dachu. Cały dach pokryty zostanie dwiema warstwami papy termozgrzewalnej podkładową  oraz wierzchniego krycia . Przed ułożeniem nowej papy należy uzupełnić ubytki podłoża  betonowego zaprawą wyrównującą.

## Wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych w piwnicach

## Okna w piwnicach wymienione zostaną na okna PCV . ponieważ dół okien znajduje się na poziomie gruntu to ich wysokość zostanie  zmniejszona o 10 cm. Pod oknami należy wykonać mur z cegły ceramicznej pełnej o szerokości równej szerokości istniejącego muru oraz uzupełnić tynk w tych miejscach. Wszystkie skrzydła w oknach powinny być rozwieralne. Przynajmniej jedno skrzydło w każdym oknie  powinno być rozwieralno-uchylne. Szczególną uwagę należy zwrócić aby zamontowane okna miały wymagany przepisami współczynnik infiltracji powietrza.  Drzwi wejściowe od strony wschodniej i zachodniej wymienione zostaną na drzwi aluminiowe z profilu ciepłego. Drzwi od strony zachodniej zostaną poszerzone , tak aby posiadały szerokość w świetle 90 cm. .Otwór nad drzwiami należy przesklepić dwoma nadprożami typu L19.

## Wykonanie instalacji odgromowej

## Na czas prowadzenia robót istniejąca instalacja odgromowa zostanie zdemontowana. Ponowny montaż instalacji należy wykonać po przyklejeniu płyt styropianowych i wykonaniu krycia dachu. Uchwyty mocujące zwody pionowe instalacji odgromowej należy przedłużyć o około 13 cm tak, aby były odsunięte od ocieplonej ściany i nie powodowały jej uszkodzenia. Należy tak prowadzić roboty aby okresy, których budynek pozbawiony będzie instalacji odgromowej były jak najkrótsze.

## Zamawiający żąda od wykonawcy dostarczenia do oferty oświadczenia z wizji lokalnej.

## Zamawiający informuje, że „ ślepy kosztorys” oraz dokumentację ( rysunki) , które są integralną częścią oferty należy odebrać od inwestora , bądź zwrócić się z pismem do inwestora o przesłanie go poczta

Wspólny Słownik Zamówień: 45000000-7 docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

## Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości robót i asortymentu w zależności od uzyskanych środków finansowych.

# Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 4 miesiące od daty udzielenia zamówienia

# Warunki udziału w postępowaniu:

## W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:

| Lp: | Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny: |
| --- | --- |
| 1 | Sytuacja podmiotowa wykonawcy Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych |
| 2 | Zdolność ekonomiczna i finansowa Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia |
| 3 | Zdolność techniczna Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia |

## Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

# sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

## Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 38).

## W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

## Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

## Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:

### W zakresie proceduralnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

| 1 | Barbara Mosińska - tel. (665 679 606 ) |
| --- | --- |

### W zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

| 1 | Barbara Mosińska - tel. (665 679 606 ) |
| --- | --- |

# Wadium:

## Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 395.13 PLN (słownie:  cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć  13/100 PLN)

## Wadium należy wnieść  w terminie do dnia 2009-12-07 do godz. 14:30.

## Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

### pieniądzu:
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Kredyt Bank S.A. Filia nr 1 w Zduńskiej Woli – o /Sieradz  88 1500 1676 1216 7004 0030 0000

### poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

### gwarancjach bankowych;

### gwarancjach ubezpieczeniowych

### poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

## Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium jeżeli:

### upłynął termin związania ofertą;

### zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

### Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia;

### wpłynął wniosek Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt 8.5:

#### który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

#### który został wykluczony z postępowania;

#### którego oferta została odrzucona.

## Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

## Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

### odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

### nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

### zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

# Termin związania ofertą:

## Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

## Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

## Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

# Opis sposobu przygotowywania oferty:

## Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

## Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

## Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę  ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.

## Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej Specyfikacji.

## Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

## Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą parafowane. 
Można też odrębnie ponumerować strony kopii kosztorysu ofertowego, który najlepiej spiąć (np.: w skoroszycie miękkim) i dołączyć do oferty oddzielnie.

## Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

## Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

## Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

| Lp: | Nazwa dokumentu potwierdzającego: | Wymagany dokument: | Nr załącznika do SIWZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aktualny odpis z właściwego rejestru | Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |  |
| 2 | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych | Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |  |
| 3 | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy PZP | Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |  |
| 4 | Koncesja, zezwolenie lub licencja | Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym |  |
| 5 | Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej | Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej |  |
| 6 | Potwierdzenie posiadanych uprawnień | Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień |  |
| 7 | Wykaz niezbędnych narzędzi i urządzeń | Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca |  |
| 8 | Wykaz wykonanych robót budowlanych | Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie |  |
| 9 | Oświadczenie z art. 22 i 24 | Oświadczenie z art. 22 i 24 | 1 |

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.

Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia 
i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 art. ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

## Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2 NIE OTWIERAĆ przed 2009-12-07 godz. 15:00”
Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

## Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 10.12 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

## Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

## Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: sekretariat SP ZPOZ w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2 do dnia 2009-12-07 do godz. 14:30.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

## Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 2009-12-07 o godz. 15:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr sekretariat SP ZPOZ w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2:

## Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą PLN

# Kryteria oraz sposób oceny ofert:

## Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Nr: | Nazwa kryterium: | Waga: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena (koszt) | 100 % |

## Punkty przyznawane za podane w pkt 13.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| Nr kryterium: | Wzór: |
| --- | --- |
| 1 | Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |

## Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

## W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

# Udzielenie zamówienia:

## Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

## Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).

## Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

### wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy wykonawców , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem i porównaniem złożonych ofert,

### wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

### wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

## Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 14.3 Zamawiający umieści na stronie internetowej www.spzpoz-zdunskawola.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

## Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem wskazanego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.

## Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

# Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

## W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

# Istotne postanowienia umowy:

## Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej:

## Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawne określone we wspomnianej ustawie.

## Wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

### Protest wnosi się w terminach określonych w art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

### Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

### Zamawiający rozstrzyga jednocześnie – w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu – wszystkie protesty dotyczące:

#### treści ogłoszenia,

#### postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

#### wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę,

#### wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego

### Protest inny, niż wymieniony w lit. c zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

## Od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę, opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia i odrzucenia oferty  przysługuje odwołanie wnoszone do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu.

## Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

# inne:

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

| Nr | Nazwa załącznika: |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie z art. 22 i 24 |

| Nr | Nazwa dokumentu / wzoru: |
| --- | --- |
| 1 | Szczegółowy opis zamówienia |
| 2 | Wzór oferty na roboty budowlane |
| 3 | Wzór umowy na roboty budowlane |