#### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „dostawa foteli ginekologicznych do poradni ginekologicznych”

| Zadanie nr | Nazwa zadania | Opis zadania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa 2 szt foteli ginekologicznych do poradni ginekologicznych | dostawa foteli ginekologicznych stacjonarnych w kolorze ecrii do poradni ginekologicznych parametry techniczne : wymiary całkowite konfiguracji foteli - 1280 x 760 mm wymiary całkowite konfiguracji łóżka – 1750 x 760 mm szerokość leża – 620 mm długość oparcia pleców – 930 mm regulacja wysokości – 640 x 960 mm regulacja pleców – 7*/+20* regulacja Trendelnburga – 20*/-45* bezpieczne obciążenie – 175 kg Fotele winny być wykonane tak aby gwarantowały łatwość i szybkość dezynfekcji, ponadto powinny posiadać regulowane podrączki i podkolanniki, wyposażone winny być w miskę z możliwością demontażu. W fotelach winna znajdować się elektryczna regulacja dokonywana za pomocą panelu nożnego lub pilota. Fotele winny być wyposażone w podnóżki na nogi oraz w tackę na narzędzia. Wykonanie z materiału łatwozmywalnego i odporne na środki dezynfekujące. Zamawiający zastrzega sobie, że montaż foteli powinien dokonać Oferent na swój koszt. |
| 2 | dostawa 2 szt taboretów- krzeseł dla lekarza pracującego przy fotelu ginekologicznym | dostawa taboretu- krzesła dla lekarza pracującego przy fotelu ginekologicznym 1. taboret – krzesło winno być wykonane z materiału łatwozmywalnego w kolorze ecrii, odporne na zmywanie środkami dezynfekcyjnymi. |